## Slide 1: 超高速高精度数控振荡器(NCO)设计
姓名：杨一雄
班级：无38
学号：2013011248
指导老师：杨华中
毕业设计开题报告
Notes: 各位老师，大家好。我是第二组6号杨一雄。我的毕业设计选题是超高速、高精度数控振荡器。

## Slide 2: 报告提纲
研究背景
前期调研结果
实施方案
计划安排
Notes: 我的报告思路主要分为以下五个部分：研究背景、课题目标、前期调研、实施方案、计划安排
研究背景部分我将会描述研究目标以及介绍相关应用

## Slide 3: 研究背景——数控振荡器
无线电应用中，正弦波生成是一个基础而重要的部分
现代通信系统对带宽、精度的需求不断增长
雷达等军用系统对切换延时有特殊要求，模拟器件实现困难
无线通信系统
雷达系统
实验计算平台
调制解调器
Notes: 无线电应用中，生成指定频率的正弦波是一个必不可少的部分，它的前景也非常广阔的。
传统的振荡器使用锁相环跟踪生成。但随着现代通信系统对带宽、精度等需求增长迅速，尤其是雷达这样的军用系统，使用模拟器件已经无法满足现有的要求。
对于FPGA等类似的计算平台，调制解调器这样量产型产品，使用数字电路设计的振荡器，更容易集成

## Slide 4: 研究背景——数控振荡器
无线电应用中，正弦波生成是一个基础而重要的部分
现代通信系统对带宽、精度的需求不断增长
雷达等军用系统对切换延时有特殊要求，模拟器件实现困难
模拟锁相环技术逐渐被淘汰，数控振荡器成为发展的必然
Notes: （第3-4页PPT是合在一起的）
目前来看，使用数控振荡器成为主流，伴随数字电路的优势，较传统模拟振荡器在频率分辨率、杂散性能、鲁棒性上均实现超越

## Slide 5: 研究背景——直接数字综合
使用方法是直接数字综合(DDS)，完全去除了模拟器件
由三部分构成：相位累加器、相位幅度转换器 (接DAC输出)
实现技术 | 频率分辨率 | 杂散性能 | 切换延时 | 最高频率 | 功耗 | 面积 | 数字集成度
PLL | 10 kHz | 差 | us | 10 GHz | 高 | 大 | 不易于集成
ADPLL | kHz | 好 | us | 10 GHz | 低 | 小 | 较容易集成
DDS | SubHz | 一般 | ns | GHz | 低 | 一般 | 易于集成
DDS 优点明显：
  相对锁相环技术，频率分辨率极高
  直接切换频率，无需等待负反馈，切换延时极快
  使用CMOS数字电路设计，易于集成
  随着未来工艺的进步，各项性能提升更明显
同锁相环技术比较：
Notes: 实现数控振荡器的方法是直接数字综合法，完全去除了模拟器件。
包括相位的累加器，相位到正弦值得转换器和数模转换器。
分别对比锁相环、数字锁相环，直接数字综合在频率分辨率等性能上有不可比拟的优势。
目前在最高频率和杂散性能上率逊于数字锁相环技术，但是未来有希望超越锁相环。

## Slide 6: 前期调研结果
调研发现，NCO性能主要受到时钟、存储器和DAC的制约
  实际的系统瓶颈是存储器访问速度比较慢
重点解决存储器的访问速度问题，主要有三种优化方法
  查找表缩法：引入小噪声的情况下，减小存储器寻址位长
  矩阵旋转法：根据CORDIC算法实现矩阵旋转电路，生产正弦波
  非线性DAC：在数模转换器内实现正弦函数映射
Notes:   影响NCO频率和杂散性能的主要是时钟、存储器和数模转换器
  时钟频率和DAC采样率限制NCO速度突破10 GHz大关；存储器的限制最主要，测试来看65 nm工艺的存储器访存速度上限约为1 GHz
  解决该局限，学术界主要有三个方向：
  查找表压缩（利用更少的存储量，达到接近的杂散性能，从而提高频率）
  矩阵旋转法（通过矩阵旋转电路实现正弦函数，没有存储器,但引入了新的问题）
  非线性DAC（DAC内部直接实现相位到正弦值的映射，是一个数字地址输入模拟信号输出的查找表）

## Slide 7: 前期调研结果—文献调研
优化DDS的主流方法有3种，分别挑选近3篇典型文献
[1] D. De Caro, N. Petra, and A. G. M. Strollo, "Direct Digital Frequency Synthesizer Using Nonuniform Piecewise-Linear Approximation," (in English), Ieee Transactions on Circuits and Systems I-Regular Papers, Article vol. 58, no. 10, pp. 2409-2419, Oct 2011.
[2] A. Willson, M. Ojha, S. Agarwal, T. Lai, and K. Tzu-chieh, "A direct digital frequency synthesizer with minimized tuning latency of 12ns," (in English), 2011 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC 2011), Conference Paper pp. 138-140, 2011 2011.
[3] T. Yoo et al., "A 2 GHz 130 mW Direct-Digital Frequency Synthesizer With a Nonlinear DAC in 55 nm CMOS," (in English), Ieee Journal of Solid-State Circuits, Article vol. 49, no. 12, pp. 2976-2989, Dec 2014.
 | 文献[1] | 文献[2] | 文献[3]
发表年份 | 2011 | 2011 | 2014
使用方法 | 分段线性估计 | 混合式CORDIC算法 | 非线性DAC
Notes: 我选了3篇近年的文献，分别使用查找表压缩、矩阵旋转法和非线性数模转换器

## Slide 8: 前期调研结果—文献调研
[1] Direct Digital Frequency Synthesizer Using Nonuniform Piecewise-Linear Approximation
面临问题：传统构架无法进一步提高频率
使用方法：在原有构架上实现非均匀分段的线性拟合法
均匀分段的线性拟合
非均匀分段的线性拟合
  贡献：使用传统结构，在分段线性插值基础上将压缩比提升一倍。
  不足：查找表的速度问题没有本质提升，在原理上很难突破。
Notes:   传统的优化方法，是在相位空间均匀分段，段内线性插值，减小了索引地址位数，进而提升了速度
  这篇文献的贡献是在相位空间上非均匀分段，将压缩比提升了一倍。不足是该改进对速度提升有限。

## Slide 9: 前期调研结果—文献调研
[2] A direct digital frequency synthesizer with minimized tuning latency of 12ns
面临问题：传统CORDIC方法流水级数长，导致切换延时很大
优化方法：使用混合策略，提出excess-four电路结构
  贡献：使用LUT和旋转法混合方法，减少旋转次数，实现切换延时大幅度提升
  不足：新的excess-four电路降低了时钟频率，同时增加了电路复杂度
Notes: Basic的cordic算法，利用矩阵旋转电路替代查找表，但存在流水级数过长的问题，文献二的主要工作是通过excess-four电路减小了了矩阵旋转法的旋转次数，切换延时大大减小

## Slide 10: 前期调研结果—文献调研
[3] A 2 GHz 130 mW Direct-Digital Frequency Synthesizer With a Nonlinear DAC in 55 nm CMOS
面临问题：查找表和角度旋转方法，最长路径延时仍然很大
使用方法：使用非线性的DAC，压缩DAC中编解码器复杂度
  贡献：解决了存储器的限制，优化了DAC编码器，时钟频率可以更快
  不足：增大了DAC的复杂度，失真加重，引入了新的噪声
Notes: 文献三使用的是非线性DAC，直接由数字相位输出模拟正弦波，并且优化了DAC的编码器，使得时钟频率和杂散性能都达到近年来最高水平

## Slide 11: 前期调研结果——现状总结
基于查找表压缩、矩阵旋转和非线性DAC的改进型NCO，存在不同的特点：
三种优化方法的融合的趋势
 | 速度 | 杂散性能 | 特点
查找表压缩 | ≈ 1 GHz | ≈ 50 dBc | 结构简单，提升空间小
矩阵旋转法 | < 1 GHz | > 70 dBc | 杂散性能强，速度慢、时延大
非线性DAC | > 1 GHz | ≈ 40 dBc | 速度比较快，波形失真
Notes: 基于查找表压缩、矩阵旋转和非线性DAC的改进型NCO，存在不同的特点：
  查找表压缩的特点是结构简单，提升空间小
  矩阵旋转法杂散性能强，速度慢、时延大
  非线性DAC速度比较快，波形失真
  从以上三篇文献中，我们都看出了方法之间的融合。包括存储器和矩阵旋转电路结合，非线性DAC设计中也有压缩的办法

## Slide 12: 实施方案
Proposal Architecture
创新空间：
  1. 使用Rom和矩阵旋转法，兼具高精度和第切换延时
  2. 针对CORDIC旋转电路，探索简化的可能，进一步提升速度
  3. 建立资源配置系统，尽可能最优化资源配置
  4. 引入dither技术，可能对性能产生收益
PA
+
init
phase
k+1~n bits
Coarse Rom
0~k bits
CORDIC
结合
Notes: 实施方案上，我的电路结构原理图如PPT所示，使用查找表和CORDIC旋转电路结合的方法
创新空间：主要分为4点
  1. 使用Rom和矩阵旋转法，兼具高精度和第切换延时
  2. 针对CORDIC旋转电路，探索简化的可能，进一步提升速度
  3. 建立资源配置系统，尽可能最优化资源配置
  4. 引入dither技术，可能对性能产生收益

## Slide 13: 资源配置系统 & dither 技术
1. 资源配置系统
  动机：杂散性能和时钟频率等指标上存在冲突
  目标：设计一套系统，根据限制条件自动寻找资源配置方案
  收益：在约束条件下，能够综合考虑各项指标之间的平衡
2. 引入dither技术
  原理：将周期性噪声转化为白噪声，提升一定底噪
  效果：Matlab仿真显示，SFDR = 96dBc的波形，dither收益为10dBc

## Slide 14: 实施方案-现有进展
1. 阅读JSSC等期刊、会议文献20余篇，熟悉NCO理论
2. 搭建Matlab仿真平台，用于数值计算
3. 搭建Modelsim测试平台
4. 正在学习Design Compiler等综合工具
ROM Size：256 Kb
Test point ：4096
test SFDR：96 dBc

## Slide 15: 时间规划
综合测试
完成论文
迭代优化设计方案
前端综合
静态时序分析
2016
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
2017
2017年6月
提交论文 & 毕设答辩
毕设开题报告
10/14
第一次项目讨论
文献调研
Oct
误差分析
Matlab
测试平台
Modelsim
测试平台
后端设计
电路实现优化
毕设中期报告
Notes: 实施方案我分成5步：
是在Maltlab和Modelsim上搭建可扩展的数控振荡器测试平台
分析振荡器输出波形的噪声来源，理论上指导振荡器设计。到此为止我的代码和理论框架基本搭建完成。
前端、后端仿真，保证系统实用性，同时找到性能瓶颈
根据使用场景，参考多种改进结构，迭代式优化设计方案
总结项目结果，综合测试NCO性能，完成毕业论文

## Slide 16: 时间规划
2015年秋季学期
  第5 ~10周：前期文献调研、课题背景了解
  第8 ~13周：Matlab和Modelsim上搭建NCO基本模型，
  第14~15周：进行理论分析和功能性仿真
  第15~18周：学习使用综合工具；总结调研结果，准备开题报告
2016年春季学期：
  第 1 ~ 3 周：在电路层面对各模块进行仿真，寻找合理配置方案
  第 4 ~ 6 周：规划查找表、矩阵旋转混合方案，学习后端仿真流程
  第 7 ~ 8 周：讨论改进方案，准备中期答辩
  第 9 ~ 13周：电路实现上寻找突破点，进一步优化NCO性能
  第14 ~ 16周：进行综合的仿真验证，完成毕业论文，准备论文答辩
Notes: 这是我更具体的计划安排

## Slide 17: 谢谢！欢迎提问！
Notes: 我的开题报告结束了，谢谢老师聆听